## Slide 1: Pomnenje s kvantnimi celičnimi avtomati
Jasmina Pegan, Blaž Rojc

## Slide 2: Kvantni celični avtomati
Kvantne celice
  4 pike, 4 tuneli s pregradami, 2 elektrona
  2 stabilni stanji – elektrona na diagonali
  Prosto prehajata med pikami, ko pregrade niso vzpostavljene
Kvantni celični avtomat
  Konstrukt iz kvantnih celic
  Teži k stanju najmanjše energije
  Možnost organizacije v logično strukturo

## Slide 3: Problematika pomnenja
Kvantna celica se obnaša nedeterministično
Skupek celic se postavi v stanje najmanjše energije
Sama po sebi ne pomni
Pregrade v tunelih omogočijo zamrznitev stanja
Smer toka podatkov ni določena
Potrebujemo konstrukt, ki omogoči pomnenje

## Slide 4: Cikel kvantnih celic
Konstrukt iz kvantnih celic z enosmernim tokom podatkov
4 urine cone, ki se ciklično izmenjujejo
V 2 urinih conah so pregrade vzpostavljene, v 2 ne
Za spreminjanje stanja moramo cikel prekiniti
Različne implementacije prekinjanja

## Slide 5: Pomnilniške celice
Osnovni gradniki kompleksnejših struktur
Veliko obstoječih implementacij
  Preizkusili smo 2
Zanimata nas pravilnost in prostorska kompleksnost

## Slide 6: D celica
Implementacija 1
68 kvantnih celic
Uporaba alternirajočih vodil, zasukanih celic
1,25 urine periode zamika
Pričakovano obnašanje
Implementacija 2
43 kvantnih celic
Brez uporabe zasukanih celic
1 urina perioda zamika
Pričakovano obnašanje

## Slide 7: JK celica
Implementacija 1
90 kvantnih celic
Uporaba alternirajočih vodil, zasukanih celic
1,25 urine periode zamika
Pričakovano obnašanje
Implementacija 2
78 kvantnih celic
Brez uporabe zasukanih celic
1,5 urine periode zamika
Pričakovano obnašanje

## Slide 8: RS celica
Implementacija 1
76 kvantnih celic
Uporaba alternirajočih vodil, zasukanih celic
1,25 urine periode zamika
Pričakovano obnašanje
Implementacija 2
38 kvantnih celic
Brez uporabe zasukanih celic
1 urina perioda zamika za Q, 1,25 za Qb
Pričakovano obnašanje

## Slide 9: T celica
Implementacija 1
92 kvantnih celic
Uporaba alternirajočih vodil, zasukanih celic
1 urina perioda zamika
Pričakovano obnašanje
Implementacija 2
81 kvantnih celic
Brez uporabe zasukanih celic
1,5 urine periode zamika za Q, 1,75 za Qb
Pričakovano obnašanje

## Slide 10: Zaključek
Implementacije delujejo pravilno.
1. vir: 1 urin cikel (4 faze)
  Max 1,25 urine periode
  Preproste urine cone
  Nestandardni zamiki in zasukane celice
2. vir: 5-6 urinih faz, manj prostora
  Max. 1,5 urine periode
  Manjša površina
  Kompleksnejše oblike urinih con
  Podobne structure za vse celice